附件6

生物医药与高性能医疗器械专项申报指南

一、产业化示范项目

1、呼吸重大疾病介入冷冻治疗设备与导管研发

研究内容：围绕呼吸系统重大疾病（包括肺癌、慢性支气管炎、哮喘、气管狭窄等）治疗需求，研制深低温冷冻治疗设备和适应不同疾病的介入冷冻探头、导管或球囊；重点突破深低温冷源介质的快速转换、超高真空保温、实时温度反馈、高效复温等关键技术，开展动物实验和临床实验等研究，并建立产业化条件。

考核指标：受理或取得医疗器械注册证不少于2项，设备应实现不同模式操作一键切换和温度曲线实时监控等功能，温度测量误差±3°C，工作噪声应≤62 dB，导管可实现直径范围1.5-5.0 mm，工作温度复现±10°C，降温和复温时间小于3分钟，导管外表面温度≥-5°C，申请受理或授权发明专利不少于3项，PCT不少于1项。

有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政资助单项经费原则上不超过600万元，且不超过项目总投入的20%。（指南编写专家：吕世文、王成波）

2、新生儿专用磁共振成像系统

研究内容：针对新生儿脑组织损伤多发和缺乏专用磁共振影像设备的需求，重点研发具备呼吸支持、连续保育、生命监护和连续输液给药功能的新生儿专用磁共振系统，突破无液氦磁共振系统整合、磁体自屏蔽以及低噪声扫描、强磁场下持续生理监护和保育环境的精准控制等关键技术，开展临床评价，并建立产业化条件。

考核指标：受理或取得医疗器械产品注册证不少于2项，专用磁共振系统磁场强度≥1.5T，磁体重量≤1.2吨，完成新生儿专用成像序列的原始创新，实现MRI 兼容的新生儿保育箱研发、生理监护功能与温湿度管理控制性能（温度控制精度≤ 0.5°C、均匀性≤1.5°C，湿度控制精度≤ ± 5 %），提供核心部件、整机的可靠性设计和失效模型设计文件及相关第三方测试报告，申请受理或授权发明专利不少于4项，软件著作权不少于2项，其中PCT专利不少于1项。

有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政经费原则上不超过1000万元，且不超过项目总投入的20%。

（指南编写专家：吕世文、王成波）

二、技术攻关项目

3、多联抗体、多联疫苗产品开发

研究内容：研制研制多联抗蛇毒抗体或流行性疾病用多联疫苗，重点突破多联抗体或疫苗制备过程中稳定性不佳、免疫不明显等关键技术瓶颈，开展多联抗体或疫苗冻干制剂的中试制备工艺研究，建立质量标准，完成工艺有效性验证、药效、药代、药物稳定性及安全性评价等临床前研究。

考核指标：相关品种完成临床前研究，建立质量标准，申请或取得临床研究批件，申请受理或授权发明专利不少于1项。

有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助单项经费原则上不超过500万元。由宁波市企业牵头申报，财政经费不超过项目总投入的20%。可选单一方向申报。

（指南编写专家：梅乐和、周海滨）

4、中药饮片、膏方生产质量识别关键技术研究

研究内容：重点面向浙江省地产中药材，系统研究中药材及其炮制辅料对中药饮片质量和疗效的影响，解析中药饮片质量识别的要素、关键技术和表征方法，探索多组分中药组合质量评价新技术和新方法，建立一测多评法（QAMS）的多指标成分含量测定或指纹图谱（特殊图谱）质量标准。研发符合中药饮片、中药膏方生产的整体与专属特点的质量评价方法和标准。

考核指标：研发3~6项中药饮片质量识别关键技术；建立5~8种炮制辅料的质量标准；建立10种以上体现饮片炮制特色的质量标准；开发中药膏方产品不少于10个；获得第三方质量检测报告。

有关说明：宁波市高校、科研院所或企业均可申报。财政资助单项经费原则上不超过300万元。如企业牵头申报，财政经费不超过项目总投入的20 %。可选单一方向申报。（指南编写专家：梅乐和、周海滨）

5、宽场移频超分辨显微镜（SIM）系统研发

研究内容：研制活细胞超分辨成像显微镜系统，重点突破超分辨率成像、图像采集、单分子探测、多色成像等关键技术，开发高精度双光路光学系统、多色高分辨成像、超分辨率专用复消色差物镜、图像分析处理软件等关键部件及模块，形成宽场移频超分辨显微镜系统，实现活细胞成像、亚细胞器微观结构观察及分子水平蛋白相互动态作用评价，实现产业化。

考核指标：研制出宽场移频超分辨显微镜系统，实现200 nm以下生物结构光学显微成像，其中平场复消色差物镜的NA≥1.45，整机分辨率≤120nm，帧率≥100帧/秒。取得医疗器械产品注册证不少于1项，并实现产品上市销售，新增销售额2000万以上。申请受理或授权发明专利不少于3项，其中PCT专利不少于1项，软件著作权不少于1项。

有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政经费原则上不超过500万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：吕世文、王成波）

6、超高清内窥镜成像系统开发

研究内容：重点研究超高清内窥镜成像系统设计、光源设计、高灵敏度成像、图像传输与处理、抗电磁干扰制造工艺等关键技术，开发全高清成像模块、光源及散热模块、图像传输及处理模块、主动防雾模块、人机交互模块等关键部件，集成研制超高清实时荧光内窥镜成像系统或3D电子胸腹腔镜系统，其技术性能达到国内先进水平。

考核指标：取得医疗器械产品注册证不少于2项，申请受理或授权发明专利不少于3项。荧光内窥镜成像系统技术指标：荧光摄像主机输出分辨率3480×2160（4K）, 具备白光、黑白荧光和彩色荧光模式；探针可实现病灶部位与正常组织信噪比不小于1.5，发光波长可覆盖800-1000 nm。3D电子胸腹腔镜系统：视频分辨率1920×1080（FHD）、帧率60帧/秒，支持HDMI、DVI、SDI等多路输出，最大录像时间不低于100小时；镜子插入部分最大外径不超过10.2mm，景深20-120mm，视场角大于80度，光源照度在50mm处大于2500lux，3D重投影匹配误差小于0.2像素。

有关说明：可选择任一产品单独申报。要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政经费原则上不超过500万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：吕世文、王成波）

7、医用耐高压、温敏型聚氨酯材料及产品开发

研究内容：研制新型耐高压、温敏型聚氨酯材料及其应用产品经外周中心静脉导管（PICC），研究不同种类聚氨酯共混后玻璃化转变温度、模量、强度等性能变化规律与机理，突破共混改性和导管内壁亲水化等关键技术，解决薄壁管、细径管、多腔管精密挤出工艺，建立PICC导管产业化条件，开展体外试验和临床试验研究。

考核指标：聚氨酯材料：室温转化为体温时，杨氏模量下降40%以上；挤出管精度：外径±70微米，内径±70微米，壁厚±50微米；PICC导管：耐注射压力不低于300 psi，实现导管内、外壁的亲水化，导管在生理盐水中的摩擦系数降低至0.1以下；PICC产品需取得满足注册要求的临床试验报告。申请受理或授权发明专利不少于3件。

有关说明：企业、科研院所均可牵头申报。财政经费原则上不超过500万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：吕世文、王成波）

8、人工智能+病理影像数字化扫描与评判系统

研究内容：针对组织病理扫描与巨量图像判读工作量大、准确率低的现状，围绕肿瘤、肝炎、肾病等疾病，开发专项数字病理扫描、识别及分析系统软硬件，突破病理快速自动化显微扫描和切片数据化等关键技术，研究认知计算、人工神经网络、机器学习等新一代人工智能技术，实现临床样本显微玻片自动进样、扫描、拍照、识别、分析、评估等一体化功能。

考核指标：取得医疗器械产品注册证不少于2项，系统定位精度≤50 nm，单批次放置玻片≥200片，单玻片扫描时间≤150秒，图像像素尺寸≤0.1微米/像素；实现不少于3种主要病变的人工智能算法，分类细胞准确率≥95%；申请受理或授权发明专利不少于3项，其中PCT专利不少于1项，软件著作权不少于1项。

有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政经费原则上不超过300万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：吕世文、王成波）

9、脑卒中运动功能障碍训练设备与康复技术研究

研究内容：针对脑卒中患者的肢体运动障碍、移动不便等现实需求，研究功能障碍的康复规律，开发与患者生理体征相匹配的康复训练任务，研制模块化且具有刚柔混合结构的肢体辅助训练设备；结合人工智能技术，开展多模态“按需”康复训练方法、以及多信息融合的在线评价技术研究，实现训练、体征反馈和评价一体化的康复策略。

考核指标：研制智能化辅助康复训练设备1套，申报受理或取得医疗器械注册证。开发根据患者体征可定制康复任务的虚拟场景，实现视觉、运动、触力觉等高度融合的在线交互功能和脑神经网络、肌肉协同等多模态评价手段，训练模式支持自适应“按需”康复训练，突破智能化神经重塑反馈技术；评价指标包含动态脑血流参数、运动意图表征参数，其中意图识别准确率大于 90%；申请受理或授权发明专利不少于5项。

有关说明：企业、高校与科研院所、临床医院均可牵头申报，财政补助原则上不超过500万元。但企业牵头申报，财政支持不超过项目研发投入的20%。（指南编写专家：吕世文、王成波）

10、甲状旁腺红外激光探查系统研制

研究内容：研制新一代甲状旁腺红外激光探查技术及设备，开展甲状旁腺特征性激光散斑血流成像条件和多模态数据机器学习边缘计算等研究，重点突破自荧光红外宽谱激光探测、红外激光光纤合束、荧光图像检测算法等关键技术，实现术中甲状旁腺组织实时成像与监测，形成便携式的甲状旁腺探查系统。

考核指标：受理或取得医疗器械产品注册证不少于1项，激光光源工作波长780nm±10 nm，光源输出激光功率密度<20 mW/cm²，荧光收集光谱范围800-850 nm，视频帧数>30 fps，图像及视频分辨率>640×480；申请受理或授权发明专利不少于3项，其中PCT专利不少于1项，软件著作权不少于1项。

有关说明：要求企业牵头，鼓励企业与科研院所联合申报。财政补助原则上不超过500万元，且不超过项目科技投入的20%。（指南编写专家：吕世文、王成波）

11、高端诊断用酶、抗体开发

研究内容：研究糖尿病、肾病等诊断用高端工具酶或抗体，重点突破诊断用酶或抗体的发掘和筛选、结构改造等关键技术，构建高水平重组表达系统，形成多种高端诊断工具酶或抗体的制备工艺，满足诊断试剂生产质量要求。

考核指标：制备3种以上的高端诊断工具酶或抗体，关键性能不低于进口酶或抗体，制备成本比进口要求下降30%以上。终端产品新增销售额不低于1000万元，申请受理或授权发明专利不少于3项。

有关说明：宁波市高校、科研院所或企业均可申报。财政资助单项经费原则上不超过300万元。如企业牵头申报，财政经费不超过项目总投入的20%。（指南编写专家：梅乐和、周海滨）

12、用于合成手性胺类化合物中的酶催化技术的工艺及产业化研究

研究内容：针对手性胺化合物绿色合成对高效手性催化酶的需求，采用酶定向进化技术改造转氨酶、醛缩酶和酪氨酸酚裂解酶，构建催化活力高、手性选择性强、稳定性好、适合工业应用的手性胺合成酶，并开发基于酶催化的手性胺不对称合成技术，实现手性羟胺化合物的高效、绿色合成。

考核指标：构建转氨酶、醛缩酶和酪氨酸酚裂解酶等3类酶的工程化酶库（每个酶库至少包含100种工程化酶），工程化酶的催化活力较野生酶提高1000倍以上，申请受理或授权发明专利不少于2项，至少有2种工程化酶用于手性胺类化合物的产业化应用（产物手性纯度≥99%），新增产值不少于3000万。

有关说明：宁波市高校、科研院所或企业均可申报。财政资助单项经费原则上不超过500万元。如企业牵头申报，财政经费不超过项目总投入的20%。（指南编写专家：梅乐和、周海滨）

13、全自动化学发光免疫分析仪及配套诊断试剂开发

研究内容：针对临床上肿瘤标志物、自身免疫疾病、心脑血管等疾病诊断的需求，研制高速全自动化学发光分析仪或小型全自动化学发光免疫分析仪及配套试剂盒，重点研究流量精确控制、过程交叉污染消除、智能化模块化设计、智能样本分配等关键技术，开发温度控制、光路检测、电路控制等功能模块及配套诊断试剂盒，实现全血、血浆、血清样本的检测。

考核指标：取得仪器产品注册证不小于1个，提供整机可靠性设计文件，申请受理或授权发明专利不少于3项。高速全自动化学发光免疫分析仪：测试速度不低于300测试/小时，磁分离清洗效率不高于1ppm，孵育区温度37±0.3°C，波动度不超过0.1°C，每小时预处理样本不低于240个，配套试剂注册证不少于10个。全自动小型化学发光仪器：要求实现携带污染率<10ppm，测试时速60-80个/小时，样本位不少于20个，配套诊断试剂盒注册证不少于5项。

有关说明：可选择任一方向单独申报。要求企业牵头申报。财政资助经费：高速全自动化学发光分析仪原则上不超过500万元，小型仪器不高于300万元。如企业牵头申报，财政经费不超过项目总投入的20 %。（指南编写专家：梅乐和、周海滨）

三、前沿探索项目

14、候选新药研究与开发

研究内容：针对恶性肿瘤、传染性疾病及代谢性疾病等严重危害人民健康的重大疾病，基于新靶点、新技术、新策略发现新化合物、新活性物质或新型制剂，开展药效学研究，进行药代特性和安全性早期评价。

考核指标：获得创新性强、具有自主知识产权且经成药性评价的候选药物1-2个，包括化学药、生物药、海洋药物等，明确阐明成药性特征，经评估生物有效性和安全性基本明确，为后续规范的药物临床前研究奠定基础。申请受理或授权发明专利不少于1项，发表论文不少于5篇。

有关说明：宁波市高校、科研院所或企业均可申报。财政经费单项经费原则上不超过200万。如企业牵头申报，财政经费不超过项目总投入的30%。可选择某一应用方向单独申报。（指南编写专家：梅乐和、周海滨）

15、植、介入材料表面改性研究

研究内容：针对心血管、颅颌面、骨科等植、介入材料对表面改性及功能化的需求，重点围绕医用金属和PEEK材料应用，开发材料表面掺杂、纳米化或接枝功能团等生物功能化改性技术，研究表面改性对特定生物功能的形成机制和生物力学匹配调控策略，开发生物涂层、生物矿化等工程化制备技术，实现功能化应用产品。

考核指标：开发不少于3种新型表面功能改性材料及其相应的表面处理技术，制备2种以上具有生物功能的表面改性植入器械，涂层与基底材料界面结合均匀且强度>40MPa，完成体外试验和动物实验，形成生物安全性、生物功能有效性、物理化学性能等评价报告，试验结果满足相关行业标准要求；申请受理或授权发明专利不少于3项，发表论文不少于3篇。

有关说明：宁波市高校、科研院所或企业均可申报，鼓励高校、科研院所与企业联合申报。财政经费单项经费原则上不超过200万。如企业牵头申报，财政经费不超过项目总投入的30%。

（指南编写专家：吕世文、王成波）

16、新型纳米探针技术研发

研究内容：针对乳腺癌、脑癌和肝癌等癌症精准诊治的需求，设计合成具有生理调控或微环境响应等功能的纳米探针材料；构建可控自组装纳米探针，研究其阻断肿瘤转移的免疫和代谢等多层次信号通路及抑制肿瘤细胞侵袭、迁移的策略；发展多功能集成的肿瘤靶向诊断与治疗、免疫治疗等新策略。

考核指标：设计合成3种以上可控自组装及微环境响应的纳米探针；完成肿瘤细胞与动物模型水平诊治效果及初步安全性评价；申请受理或授权发明专利不少于3项，发表论文不少于5篇。

有关说明：宁波市高校、科研院所或企业均可申报，鼓励高校、科研院所与企业联合申报。财政经费单项经费原则上不超过200万。如企业牵头申报，财政经费不超过项目总投入的30%。

（指南编写专家：吕世文、王成波）